## Slide 1
Dyb geotermi
(og energilagring)

## Slide 2
1976: Første geotermiske test, Oddesund-1 (DUC olie boring), positiv test af Gassum Fm i 2 km; finansieret af Handelsministeriet
1976-1980 : systematiske landsdækkende undersøgelser; DONG: licenshaver, operatør; GEUS/DGU og AAU: geologi
1981: GEUS udgiver første landsdækkende vurdering.  Michelsen et al. (1981)
1979 &1982: Aars-1 & Farsø-1, Thisted-2. DGU kortlagde, stillede med wellsite geologer; kerneanalyser, vurderinger. Produktionsrater i ~3 km skuffende pga dårlige reservoir egenskaber – cementering og porehals blokeringer(?)
1984: Thisted-3 og -4; kerneanalyser, kernebeskrivelser, vurderinger 1988 og 2002: GEUS bidrager til EUs geotermi-atlas. Thisted Værket; Skagerrak Fm skuffer; Gassum Fm positiv, produktion fra ~ 1250 m, 45oC varmt salt vand, 33 m tyk payzone, excellent vandledningsevne (100 Darcy meter)
1984: Thisted anlægget; Skagerrak Fm skuffer; Gassum Fm positiv, produktion fra ~1250 m, 45oC varmt salt vand, 33 m tyk payzone, excellent vandledningsevne (100 Darcy meter)
1998: Deltagelse i arbejdsgruppe (GEUS, DONG og Energistyrelsen)
1988 og 2002: EU initiativ: GEUS bidrager til de regionale EU-Atlas, konservative vurderinger alene baseret på varmeindholdet i formationsvæsken pegede på et stort potentiale
1998: Nyt forsøg på at sætte fokus på geotermi: En intern re-evaluering af det geotermiske potentiale peger på et meget stort potentiale (GEUS, DONG og Energistyrelsen)
Sidst i 1990-erne - først i 2000-erne: fast husrådgiver for DONG,  “De 17 byer i DK”.
Omfattende analyser i Storkøbenhavn, indsamling af nye seismiske data og udførelse af efterforskningsboringen Magretheholm-1, positiv test af Bunter Sandsten Fm
2002-2004: Etablering af Margretheholm anlægget, produktion fra Bunter Sandstone Fm, ~2600 m, 74oC varmt salt vand, 30 m payzone (12 Darcy meter). Anlægget sat i produktion 2005.
2006-2009: Sønderborg, detaljeret vurdering, nye seismiske data, boreprognose for første efterforskningsboring, geologiske analyser, efterforskningsboring testede positivt i Gassum Formation, ~1130 m, 47oC salt vand, 30 m payzone (129 Darcy meter). Anlægget sat i produktion April 2013.
2008-2009: Nyt initiativ fra Energistyrelsen: GEUS blev bedt om at udføre en ny opdateret og landsdækkende analyse af det geotermisk potentiale.ENS09-Rapport
Dyb geotermi - historik
DGU / GEUS har været med fra begyndelsen…

## Slide 3
2009: DONG ændrer forretningsstrategi og tilbageleverer den resterende koncession bortset fra et par mindre områder.
2012: Energistyrelsen tilpasser og justerer de tidligere kulbrinte licensbetingelser til geotermiområdet (fx invindingsplan, åben dør behandling).
2012: Energiforlig, Ministeren inviterer til Rundbordsdiskussion, og beder om forslag til fremme af geotermi.
2012-2016: En række initiativer sat i gang:
Geotermi WebGIS-portalen (landsdækkende);
Screening (28 lokaliteter/”byområder”)
Drejebog for geotermi efterforskning, anlæg og organisation; Risikoafdækning
Rådgivning / Konsulentopgaver:
Thisted: udbygning af nuværende Værk, Tønder: udbygningsplan og løbende rådgivning, Stjerneanlæg ved Nordhavn, Hjørring (seismik), Helsingør (beskrivelse af borespåner mv.), Farum (seismik mv.), Hillerød (seismik mv.), Viborg, Bornholm m.fl.
Forskningsprojekter: Forsknings- og Innovationsfonden ; kritiske geologiske parametre for geotermi mm.
Internationale projekter: Interreg-Geopower (EU; dansk-tysk samarbejdsprojekt)
Dyb geotermi – nyere tid
Afsluttet eller lige ved at blive afsluttet…
Nye aktører, nye initiativer og ideer

## Slide 4
Geotermi WebGIS-portalen
Samler og tilgængeliggør en lang række undergrundsdata relevante for geotermisk efterforskning og produktion
Konsulentopgaver
Forskningsprojekter
Screening af 28 byområder
Bidrager til at reducere de
geologiske risici tilknyttet
geotermi
Solgt ud af arvesølvet?
Hvad med fremtiden?

## Slide 5
Nu og fremtiden?
Fjernvarmeselskaberne: generelt i bero - mange afventer udmøntningen af garanti ordningen…(men indtryk af at de store selskaber opererer med geotermi som en mulig medspiller i fremtidens varmeforsyning)
Flere igangværende projekter:
EUDP: Geotermisk pilotboring (sammen med Ross, HOFOR, Cowi)
EUDP: Kortlægning af muligheder for geologisk varmelagring (GRUK tovholder)
Flere ansøgninger ude eller på vej:
EUDP: Sæsonlagring af varmt vand i kalken i Storkøbenhavn (sammen med bl.a. Ross)
Innovationsfonden: Fokus på reservoirkarakterisering, kvalitativ seismisk tolkning, temperatur, diagenese
og geokemisk modellering
Horizon 2020: Vamelagring med demonstrationsprojekter i Holland, Frankrig og DK
EUDP: Geotermisk pilotboring, fase 2
InterReg Østersø regionen?
Bidrager til
Reducere boreomkostninger
Minimere geologiske, tekniske og økonomiske risici
Gør geotermi til en attraktiv forretning

## Slide 6
Regulering af afgifter
Regulering af tilskud
biomasse
GeoOp (Operatør på geotermi)
Operatør, professionalisering af markedet
Go BIG!
Margretheholm og Sønderborg anlæg
Drift og ydeevne…
Osmotisk energi
Danfoss
Energikommisionen
Politiske mål
Fri for fossile brændstoffer
Stigende sol- og vindenergi
- mangel på fjernvarme
- behov for varmelagring
Geotermi i DK ?
GEUS´ fremtidige rolle/forretningsmodel…

## Slide 7
Geotermi WebGIS-portalen
2013
12. maj
2016
Stratigrafisk
Geofysisk
Geokemisk
Reservoir
IT, inform.
Seismisk kortlægning
Projektleder på geotermi forskningsprojektet, div. kort mm.
Projektejer, geologi
Projektsekretær
Seismisk kortlægning
Seismisk kortlægning
Tegninger
Hjemme-
side
Datacenter
Salinitet
Projektleder, geologi
Borerapporter, digitalisering
Portal
GIS-kort
SAMBA
Reservoirdata
Reservoirdata
Datagenerering, tolkning, QC
Database og kortgenerering
Portal